##### ASZKORBINSAV

BP/EP/USP/FCC/E300

Kémiai név:			L-Aszkorbinsav

Szinonim név:			C-vitamin, Ascorbic acid, Acidum ascorbicum

Képlet:				C6H8O6

Moltömeg:			176,13

Minőségmegőrzési idő:	3 év

Tárolás:			fénytől védve, száraz, hűvös helyen, zárt csomagolásban

Csomagolás:			25kg-os kartondoboz, 2 rétegű vákuum alatt zárt belső fóliazsák

Származás:			Kína

Felhasználás:			antioxidáns, Vitamin C

Specifikáció

Összetevők:			Aszkorbinsav 100%

#### Leírás:	Leírás:	fehér v, csaknem fehér kristályos por v. színtelen kristályok,	levegő és nedvesség hatására elszíneződik; szagtalan v. csaknem 	szagtalan, íze savanyú

#### Azonosítás:			pozitív reakció

Oldat tisztasága, színe:	tiszta, max. BY7

#### Tartalom:			99,0% - 100,5%

Szárítási veszteség:		max. 0,4%

Szulfáthamu:			max. 0,1%

Olvadáspont:			189 - 193ºC

#### Fajlagos forgatóképesség:	/+20,5º/ - /+21,5º/

pH:				2,4 - 2,8  (2%-os oldat)

2,1 – 2,6 (5%-os oldat)

Nehézfémek:			max. 0,001%    (10ppm)

Réz:				max. 0,0005%  ( 5 ppm)

Vas:				max. 0,0002%  ( 2 ppm)

Arzén:				max. 0,0003%  ( 3 ppm)

Ólom:				max. 0,0002%  ( 2 ppm)

Higany:			max. 0,0001%  ( 1ppm)

Oxálsav (E szennyező):	max. 0,2%

Rokon anyagok:

- C-szennyező:		max. 0,15%

- D-szennyező:		max. 0,15%

- egyéb szennyezők:	max. 0,10%

- összes szennyező:	max. 0,2% 	  (más, mint C és D)

Oldószer maradék:		max. 3000 ppm (metanol)

##### ASZKORBINSAV

BP/EP/USP/FCC/E300

Mikrobiológia:

- összes csíra szám:	max. 1000 cfu/g

- élesztő-, penészgomba:	max.   100 cfu/g

- E. coli:			negatív

GMO:	A termék GMO mentes, a 1829/2003/EK és 1830/2003/EK 	rendeletek értelmében a termékre címkézési kötelezettség nem 	vonatkozik

Allergének: 			A termék a 1169/2011/EK rendelet értelmében allergén mentes.

A Jubachem Kft. igazolja, hogy a fenti termék megfelel a 231/2012/EU rendelet tisztasági előírásainak, ill. az E300 standard követelményeinek.

A termékspecifikáció a gyártó által rendelkezésünkre bocsátott eredeti dokumentumok alapján, elektronikus úton készült, aláírás nélkül érvényes.